## Slide 1
Dassault Aviation – Safran Electronics & Defense
2 février 2023
Temps précis atomique
Temps & distribution PNT
GNSS simulateurs
Inertie & RadioNav

## Slide 2: AGENDA
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL
09h00 - NAVWAR
09h30 - Horloges atomiques embarquées et distribution du temps
09h50 - Introduction du multi-capteur
10h05 - APPONTAGE AUTOMATIQUE
10h20 - CONCLUSION

## Slide 3
  Safran PNT
Safran PNT : un nouveau leader sur le marché mondial
Orolia
Syrlinks
Part of
SED SAS
Safran Sensing
Technologies
& SED Germany
Notes: Paul : with 500 people coming from orolia, 170 from SSTN & S & SEDG and 1000-1500 from SED we are going to constitute a PNT world leader. Our talents are unique: we bring together international teams at the top of their expertise.
Timing : 1min
Total : 10min

## Slide 7
Navigation
Positioning
Timing
INERTIA
TIMING
LORAN/5G/IRIDIUM
GRAVIMETRY,
ALTIMETRY
PSEUDOLITES
ODOMETRY
STELLAR
SIGHTING
RADAR, LIDAR,
SONAR
VISION, MAPPING
RESILIENCE LEVEL 1
RESILIENCE LEVEL 2
MULTI-SENSOR FUSION SIGNALS
RESILIENCE LEVEL 3
RF SIGNALS OF OPPORTUNITY
TO ROBUSTIFY GNSS ACQUISITION
ULTIMATE RESILENCE
FULL IMMUNE & AUTONOMOUS SOLUTIONS
PROPRIETARY IDM ALGORYTHMS
ANTI-JAMMING
ANTENNA
ANTI-SPOOFING
CRYPTO
GNSS
SIMULATION
MILITARY GNSS
RECEIVER
NAVWAR
4D PNT: DISPONIBILITÉ, INTÉGRITÉ ET PRÉCISION

## Slide 8
La résilience
IDM
(Interférence détection & Mitigation)
Navwar défensif

## Slide 9: INTERFÉRENCES GNSS
Déni de service
Intentionnel : brouillage
Leurrage
Données corrompues
Qualité du signal
Multi-trajets
Intérieur / Forêt / Canyon
Meaconing (replay)
Données téléchargées incorrectes
Ionosphére
Activité solaire
Système station sol (Cyber)
Radar, Radio, Micro-Ondes
Causes
Effets

## Slide 10: NAVWAR – RETOUR D’EXPERIENCE
November 2018
La Russie est soupçonnée d'avoir brouillé les signaux GPS lors de l'exercice majeur de l'OTAN « Trident Juncture 18 »
Fevrier 2019
Décision de la marine russe d'acquérir de nouveaux systèmes terrestres de précision comme systèmes GPS/GLONASS de secours
Mai 2019
Les industries maritimes sont confrontées au brouillage GPS dans le golfe Persique. L'administration maritime américaine a déclaré que « les navires opérant dans le golfe Persique et le golfe d'Oman peuvent rencontrer des interférences GPS et brouillages de communications »
2020
Brouillage GNSS
Essais près de Chypre : fort brouillage GNSS (origine probable en Syrie)
De récents incidents de brouillage GPS ont affecté des avions au-dessus de la Finlande, de la mer Baltique et près de l'enclave russe de Kaliningrad - l'interférence était probablement un effet secondaire de l'équipement militaire utilisé pour protéger les troupes des missiles guidés par GPS.
Janvier 2022
Juin 2022
L’EASA a rapporté des interferences GNSS jamming/spoofing au milieu du conflit en Ukraine
2021
La Russie soupçonnée d'avoir brouillé des avions de la RAF au départ de Chypre : Bien que l'emplacement exact des brouilleurs n'ait pas été précisé, l'armée britannique soupçonne les interférences d'être liées aux forces russes déployées en Syrie, étant donné qu'elles sont les seules dans la région à disposer d'une telle capacité.

## Slide 11: NAVWAR – RETOUR D’EXPERIENCE
Spoofing : 2019 Cercles de Shanghai impactant les systèmes AIS des bateaux commerciaux
Jamming : 2020 brouillage de l'aviation commerciale (provenant de Syrie)

## Slide 12: APPROCHE DU PNT RÉSILIENT PAR LE TEMPS
Les services GNSS sont devenus ubiquitaires
… mais des vulnérabilités intrinsèques apparaissent (brouillage, leurrage)
  Le cœur de tous les systèmes GNSS est le temps ultra précis (temps  pseudo-distances  position)
  Les horloges sont présentes dans les satellites et dans le récepteur
  Le temps est le paramètre le plus difficile à leurrer, et détectable grâce à la stabilité des horloges actuelles
  Dans un système embarqué R-PNT, l’inertie (PN) et l’horloge (T) se renforcent mutuellement.

## Slide 13: NAVWAR – ALGORITHMES IDM
Plus de 75 algorithmes de détection de brouillage et d'usurpation sur GPS L1 et L2
Amélioration continue des nouveaux signaux (Galileo) et capacités (Direction Finder, Identification)
Matériel optimisé pour la mission (antenne intelligente, récepteur, oscillateur…)
Algorithmes IDM optimisé pour constellation GPS et GALILEO*
SYSTEME PROTEGE
Navwar integration IDM
* Développement en cours

## Slide 14: NAZDAC – FORCES SPÉCIALES

## Slide 15: PNT démonstration de Résilience en FINLAND & NORWAY
NAVWAR DEFENSIF
ESSAIS de vulnérabilité
Entraînement et exercice Live

## Slide 16: Resilent PNT ou Assured PNT
Détecter et alerter
  Détection et se protéger des interférences (IDM) sur les signaux GNSS tels que le Jamming, Spoofing et Meaconing du GNSS afin d’empêcher la navigation inertielle et la fonction temps d’utiliser des données de position et de synchronisation corrompues lors des phases d’alignement ou d’hybridation. Cette détection est basée sur des algorithmes développés pour empêcher les fonctions de navigation et de synchronisation d’utiliser des signaux GNSS corrompus ou inexacts lors de l’initialisation ou du fonctionnement. Cette capacité tire parti des performances de la mini-horloge atomique au plus près de la fonction de navigation GNSS/NAV proposée pour détecter les attaques de relecture / meaconing en détectant les sauts ou variation de timing

## Slide 17: Resilent PNT ou Assured PNT
  Continuer à opérer
  Le calcul d’une solution PNT absolue et autonome afin de poursuivre des missions opérationnelles dans un environnement « GNSS denied » pendant plusieurs heures La performance de « holdover» ou de maintien proposée comme potentiel de croissance peut être de la classe de 1 μs par rapport à l’UTC sur quelques heures à l’aide d’une micro-horloge atomique (Cs ou Rb) intégrée à l’intérieur de l’IRS. Cette horloge a un impact limité sur la consommation électrique du système, avec une consommation électrique de <0,5W en régime permanent. Cette horloge peut être facilement intégrée dans l’IRS grâce à sa taille et son poids limités (50,8 x 50,8 x 19,5 mm, 75g)

## Slide 18: Resilent PNT ou Assured PNT
  Distribuer
  Fournir les signaux A-PNT nécessaires, au bon format, à tous les systèmes abonnés du bord avec une architecture modulaire.
  Compte tenu du SWaP-C des micro-horloges d’autres horloges asservies peuvent être présentes à bord pour augmenter la redondance dans un réseau synchronisé cohérent.

## Slide 19
Les Horloges

## Slide 20: Axes d’efforts
Les horloge Rb de haute précision pour les applications de défense doivent présenter les caractéristiques suivantes :
Maintien du temps absolu meilleur qu’1us sur 24 heures pour une résilience assurée en cas d’indisponibilité des signaux GNSS.
Une stabilité de fréquence recherchée principalement dans des conditions extrêmes de température mais aussi aux dynamiques élevées pour les applications aériennes, terrestres ou tactiques
SWaP-C permettant de s’adapter à des plates-formes modulaires
Amélioration du bruit de phase pour les communications numériques et les systèmes SATCOM, ainsi que d’autres applications de défense telles que les applications radar, l’IFF, le guidage de missiles, la guerre électronique - EW.
Performances de au redémarrage à chaud de pointe, afin de maintenir un niveau de synchronisation précis même en cas d’interruptions d’opérations et de cycles marche/arrêt.
Temps de préchauffage rapide afin d’atteindre rapidement des performances stables.
20
Notes: * test instruments to combine a PXI rubidium source with GPS assist technology
VMEbus (Versa Module Europa[1] or Versa Module Eurocard[2] bus) is a computer bus standard
VME eXtensions for instrumentation bus (VXI bus) refers to standards for automated test based upon VMEbus
PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) is one of several modular electronic instrumentation platforms in current use. These platforms are used as a basis for building electronic test equipment, automation systems, and modular laboratory instruments. PXI is based on industry-Industry-standard computer buses and permits flexibility in building equipment

## Slide 22: RÉFÉRENCES TEMPS MILITAIRES ET STRATÉGIQUES EN FRANCE
Galileo
  Rubidium Atomic Frequency Standard (RAFS)
  Passive Hydrogen Maser (PHM)
  Gears / Geode / ESA & GSA PRS simulation
Baie SNLE
  Horloge de très grande précision pour le système de navigation des SNLE NG/2G+/3G
Système SGDH
  Distribution de l’heure sur l’ensemble des bases aériennes de l’Armée de l’Air
  SCCOA
  Socrate
CLOTILDE / MONGE
  Synchronisation des moyens de mesure & télémétrie dans les centres d’essais
Synchronisation SYDEREC
Synchronisation PR4G
  Baie de Maintenance

## Slide 23: Exemple de Besoins opérationnels
Applications | Precision/Resilience requise
Liaison 16 | <2µs
Reseaux LTE (4G) | 1,5µs
Infrastructures critiques Navigation aerienne / Datacenter /banques | 100µs
Synchronisation réseau informatique | 1ms
Ecart à l’UTC
Durée de la mission
Réseaux Informatiques
Besoins Stratégiques
Réseaux 4G
Infrastructures critiques
1ms
1µs
>100j
1h

## Slide 24: Choix de la techno en fonction du Besoin Mission
Pour chaque type d’horloge, toute performance au dessus de la courbe est atteignable
24h
1µs

## Slide 25: NOS TECHNOLOGIES D'OSCILLATEURS

## Slide 26: EXPERTISE TEMPS CHEZ SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

## Slide 27: Technologies d’horloges de pointe
Ground & Industrial Atomic clocks
Heritage in Industry, Science & Metrology
Active/Passive Hydrogen Maser
Primary reference sources & frequency and stability instruments
Low SWAP
Rb Sources
SCIENCE & METROLOGY
Space Ultra Stable OCXOs & Atomic clocks
Flight heritage missions with European & International space agencies, as well as, commercial payload providers
OCXO
Rb Atomic
Frequency Standard
Passive
Hydrogen Maser
>130FM
>250FM
53 FM
114 FM
Application payload: Space-based Telecommunications, GNSS PNT, EO Observation & SAR, Master clock and complementary market
GNSS programs
G2S constellation
€65m orders !
Core competencies
Timing & Frequency Reference systems
Atomic Clocks & Oscillators
  Our References
  European & International space agencies
  Commercial payload providers
  OEMs in Industry and Defense
Ground Applications
  Timing and Synchronisation
  Defense/Critical infrastructures/UAV
  Satcom/Telecom/Audio-Video
  GNSS PNT
  LEO
  Mobile systems/UUVs/sensors
  Ground segment systems
  Science & Metrology

## Slide 28: Besoins de synchronisation défense : Combined Joint All Domain Command and Control (CJADC)
Notes: Space Development Ageny (SDA)
Recognized as the Department of Defense's constructive disruptor for space acquisition, the Space Development Agency (SDA) will quickly deliver needed space-based capabilities to the joint warfighter to support terrestrial missions through development, fielding, and operation of the National Defense Space Architecture.
The T1 product baseline will provide an initial transport capability to support a high-end regional conflict.
The T1 feature set includes low-latency sensor-to-shooter connectivity, initial deployment of the Combined Joint All Domain Command and Control (CJADC2) space transport backbone, and direct-to-weapon connectivity.
The success metrics for these features are:
90% Theater Coverage for Link 16 and demonstration of IBS rebroadcast
Optical and/or RF connectivity with specific implementations of Air Force’s Advanced Battle Management System (ABMS), Army’s Project Convergence initiative, and Navy’s Project Overmatch initiative based on CJADC2 node availability
Demonstration of direct-to-weapon connectivity (capability to redirect and update weapons with new target coordinates while they are in flight)
SDA expects the T1 Transport Layer (T1TL) to be comprised of approximately 150 space vehicles, developed and manufactured by multiple vendors, to be launched beginning September 2024. T1TL will be composed of comprehensive solutions that include open architectures (e.g., buses that support multiple payloads and software applications, and payloads/software capable of integration aboard multiple buses or flight processors) and that leverage commercial capabilities, existing or planned are preferred. Additional solicitations for other capability layers will be based on identified requirements and availability of funds.

## Slide 29: mRO-50 Ruggedized

## Slide 30: MMAC ?

## Slide 31: intégration d’horloges atomiques pour le RAFALE
MMAC
mRO-50
ITAR Free – Souverain

## Slide 32: Résilience : principes de l’hybridation GNSS protégée
Atomic Clock Board
Dedicated « sensor » GNSS receiver
Jamming/spoofing detection
Local oscilator
GNSS integrity check + résilient timing + distribution
GNSS
Antenna
INS HRG Core
Resilient Navigation
Autopilot for hybridation authorization - GNSS On/Off
Resilient PNT information
PNT system users
Military GNSS receiver
1PPS (Phase surveillance / Anti-meaconing)
CRPA
Antenna
RL 90 HRG multi-capteurs

## Slide 33
La distribution du temps (et du PNT)

## Slide 34: Transfer de temps
    1PPS
      1 front toutes les secondes
    IRIG
      Ajout de la date (ToD)
      Standard éprouvé
      Plusieurs versions IRIG-B, -A, -E, -G, AM, DCLS
    STANAG
      Have Quick
      Autres timecodes: SMPTE, NMEA
    NTP
      Internet standard – RFC 5905 (NTPv4)
      IPv4 et IPv6 / Unicast et Anycast
    PTP
      IEEE standard 1588 (plusieurs profils et typologies d’utilization)
      SyncE : ajout de la syntonisation des horloges
      WhiteRabbit : ajout d’un algorithme de mesure de phase (DDMTD)
NTP 1-10 ms
STANAG 100ns
PTP ~100 ns
GPS 10 ns
IRIG 5 ns
PPS 1-10 ns
WhiteRabbit <1ns
Coax
Pair torsadée
LAN (fibre ou cuivre)

## Slide 35: White Rabbit
Une extension du protocole PTP compatible ETHERNET
Easy to integrate into existing telecom networks
(Ethernet, PTPv2)
Scalable
to long distances and number of nodes
Cost-effective
Easy to deploy, self-calibration
Highly accurate
Sub-ns performance. Time transfer without impact in time error budget
Dependable
No GPS vulnerabilities. Performance is not affected by data traffic
New applications
Mobile-based cm-range indoor/outdoor positioning as
GPS alternative Support Blockchain scalability
Born at CERN, Next IEEE-1588-2019 HA standard
Stable and validated ecosystem
  Utilisation de la fibre optique Ethernet, possible sur du cuivre.
  Bande passante très faible <10 paquets/s
  Grandmaster nécessite à la fois des signaux 10 MHz et PPS
  White Rabbit peut être utilisé pour les applications de distribution RF (fréquence) à phase constante (radio sur fibre - RoE).
  White Rabbit est un profil PTP non-standard. Très proche du profil IEEE-1588-2019 High Accuracy et du SyncE

## Slide 36: Génération et distribution du temps stratégique Naval
Beluga : Stratégique 2G+/3G
  Génération et distribution du temps de haute précision
  Métier et domaine d’excellence de SED au travers d’Orolia

## Slide 37: Senseurs multi-statiques ou Synchro stratégique navale
HIGHLIGHTS
  Distribution de fréquence avec faible bruit de phase : fidélité du signal améliorée pour l'acquisition et le suivi
  Transfert de temps sub-ns avec jitter de classe ps : horodatage amélioré pour la fusion de données.
  Prise en charge des scénarios GNSS denied.
  Évolutivité pour des nœuds supplémentaires et sur de longues distances
  Résilience : algorithme de basculement multisource incluant les capacités de survie & monitoring
Technologie proposée pour évaluation dans FAUCON C phase 2

## Slide 38
Autres capacités
A-PNT et Navwar

## Slide 39: AID CRPA « PEZ » (Protéger et localiser)
  Application véhicule terrestres
  Tests terrain en juin 2023
  Potentiel de croissance (AASM, intégration INS+IDM)
Concept modulaire
« PEZ »

## Slide 40: Génération / ANALYSE de signaux GNSS
Approche modulaire et incrementale :
Logiciel uniquement (COTS Radios) Système clé en main ou Solution personnalisée
Signaux M-Code AES CRPA / Wavefront complet jusqu’à 16 élément; Systèmes anéchoïdes complets jusqu’à 32 antennes.
“Open, Software-Defined Architecture”

## Slide 41: Navwar offensif (Australie, UKR, KAS, etc …)
Timing distribution card
Atomic clock ART Card
CDM-O2S
ART CARD
mRO
GPU
NIC
SKYDEL SIMULATION ENGINE
SDR X300
SDR X300
1PPS/10MHz
10GbE
Ciblage
  Navigation
  Targeting
  Swarn of UAV
  Datalinks
  Satcoms
  …
  NavWar offensif : action offensive délibérée pour empêcher l'utilisation des informations PNT par l'ennemi ou l'adversaire. Elle est réalisée par l'émission intentionnelle de signaux radiofréquences pour interférer avec le fonctionnement d'un composant PNT d'un système opérationnel en saturant son récepteur de bruit (brouillage) ou de fausses informations (spoofing, meaconing).

## Slide 42
La Navigation inertielle

## Slide 43
Core technologies
L'innovation a toujours été au cœur de la stratégie de Safran : la compétitivité de ses produits repose en grande partie sur l'intégration réussie des ruptures technologiques, procurant à ses clients un avantage décisif.

## Slide 44: Safran : leader européen de la navigation inertielle
27,000
Gyroscopes produits par an
30,000
Hemispheric Resonator Gyroscopes (HRG) livrés
Design simple : seulement 3 pieces
MTBF : 1,000,000 heures
Masse : 50g
Consommation : < 1.5 W
HRG
N°1 en Europe
Systèmes de Navigation
N°3 mondial

## Slide 45
Mechanical gyros
RLG
FOG
HRG / MEMS
0
50
100
Number of parts
Over the years, SWAP-C evolutions of accelerometers and gyroscopes used in inertial navigation systems have allowed the development of ultra-performing and cost-effective systems
Évolution technologique : SWAP-C
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL
(SWaP-C)

## Slide 46: Principe du gyroscope résonnant
La résonance est « inertielle », elle a donc tendance à continuer à résonner dans le même plan même si le gyroscope tourne.
Les gyroscopes à résonateur reposent sur le principe physique suivant: exploiter les propriétés inertielles des ondes stationnaires générées au sein de structures résonnantes.
HRG
Hemispherical Resonator Gyro
CVG
Coriolis Vibrating Gyro
MRG
Miniature Resonator Gyro
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 47: HRG CRYSTAL™ : UN ATOUT DE TAILLE
HRG Crystal™
Weight 50 g
Consommation
< 1.5 W
SWAP Optimisé
Dimensions 34 x 37 x 37 mm
Fiabilité
MTBF > 1,000,000 h
Temperature Resistance
< -95°C > +155°C
Durée de Vie illimitée
TOTAL DISCRETION
Design simple
3 pieces principales
(5 au total)
ARCHITECTURE
UNIQUE
Navigation-grade qualifié : HRG Crystal™ est adapté à tous les besoins de performance et à toutes les applications
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 48: HRG Crystal™ : Technologie Dual Core
HRG Crystal™, grâce à l'auto-calibration gyroscopique autonome brevetée, apporte des performances de navigation inégalées
Angular Random Walk < 0.001°/√h
Biais < 0.005°/h, stabilité de biais < 0.0001°/h
HRG Crystal™ « Dual Core » utilise la redondance gyroscopique
Auto-calibration alternative des erreurs de gyroscope sans utiliser les gyroscopes qui sont en phase de calibration pour la navigation. Biais du gyroscope << 0,0001°/h

## Slide 49: Technologie Dual core : une rupture technologique
Avec les technologies de gyroscopes classiques, le gyroscope tri-axe redondant apporte une amélioration théorique de √2
Habituellement, une modification drastique de la conception du capteur est nécessaire lorsque l'on recherche une amélioration des performances d'un facteur 10 (comme l'augmentation de la longueur du trajet laser pour RLG, la taille de la bobine de fibre pour FOG, ...)
L'architecture Dual Core apporte une amélioration d'un facteur >10 sur le Random Walk angulaire et la dérive gyro en utilisant la redondance du même gyroscope.
Le SWaP de la technologie HRG Crystal™ Dual Core est disruptif par rapport aux technologies gyroscopiques optiques, pour une bien meilleure performance
RLG
6.2L – 7.3kg
HRG Crystal™ Dual Core
1.8L – 2kg
Biais & random walk / 10

## Slide 50: AM15 – MEMS en silicium pendulaire haut de performances
Co-développement entre Safran Colibrys et Safran Electronics & Defense
Objectif : remplacer l'accéléromètre de navigation A600 de Safran dans les INS air, terre et mer par un accéléromètre au SWAP plus faible
Conception pour une grande stabilité de performances
Packaging conçu pour minimiser les contraintes mécanique
200 pièces déjà fabriquées sur ligne industrielle (TRL6)
ITAR Free ; 100% propriétaire
MEMS based on 3 wafers sealed by SFB
Exceptional DRIE quality
32,5 x 23,2 x 4,6 mm – 9,5 grams – 280 mW
Caractéristiques de l'IMU HRG/AM301 similaires à celles obtenues avec l'IMU HRG/A600
SWAP-C amélioré

## Slide 51: AM15 – Performance
Pour la navigation, les performances dépendent de la stabilité et de la répétabilité du biais et du facteur d'échelle
  Biais requis inférieur à 100 µg, facteur d'échelle inférieur à 100 ppm, désalignement inférieur à 100 µrad
  Les performances testées sur l'AM301 sont équivalentes à celles de l'accéléromètre de navigation A600 de Safran
Pour l’alignement, la performance est liée au warm-up
  Un warm-up inférieur à 3µg/min est nécessaire pour atteindre une erreur d'azimut de 1mil
<30µgRMS
<30ppmRMS
<3µg/min
<15µradRMS
Turn-on repeatability
Misalignement T° stab.
Bias T° stab.
Scale factor T° stab.
Warm-up in cold start conditions

## Slide 52: AM15 – SWAP-C
Accelerometers Technologies – US DARPA Chart
MECHANICAL
MEMS
SWaP-C [$-m3-kg-W]
10,000
1,000
100
10
Time to 10m CEP Error [s]
1.E-20
1.E-17
1.E-14
1.E-11
1.E-08
1.E+05
1.E+02
1.E+01
1
18min
180s
SAFRAN
MS1000
QA2000
SiAc
SAFRAN AM15
State-of-the-Art
ACCELEROMETERS
AM15
BEST SWaP-C BEST PERFORMANCE
Tactical grade
Navigation grade
QA700
RBA500
HG1930
Consumer grade
Automotive grade
+
Best SWaP-C
Best Performance

## Slide 53
Porfolio produits & roadmaps

## Slide 54: Portfolio Produits basé sur le HRG CrystalTM
PORTABLE CHERCHEUR DE NORD
NAVIGATION ET
POINTAGE TERRESTRE
NAVIGATION
MARINE
GUIDAGE
NAVIGATION
AERO
NAVIGATION
SPATIALE
PAVAM
Module monté sur trépied pour système d'acquisition de cible
Les gyroscopes HRG Safran comptabilisent plus de heures de fonctionnement combinées
PASEO GEOLOCATION
PASEO CRYSTAL visée stabilisée avancées
GEONYXTM
INS pour plateformes terrestre
BLUENAUTE
Gyrocompass, AHRS & INS pour la marine marchande
ARGONYXTM
INS pour vaisseaux miliatires ou paramilitaires
BLACK-ONYXTM
INS pour sous-marins
HAMMER
Armement Air-Sol Modulaire
SKYNAUTE
INS pour plateformes aéronautiques
REGYS 20
Gyro pour contrôle d’orbite et d’attitudes satellites
SPACENAUTE
INS pour véhicules et lanceurs spatiaux
Avec une technologie et un portfolio produits HRG matures, Safran adresse un large marché allant de la navigation civile aux missions militaires de haut niveau
12,000,000
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL
Notes: SKYNAUTE

## Slide 55: ICONYX – UMI Tactique+ à HRG
Performance
Biais gyro< 0.25°/h
ARW gyro < 0.01°/√h
Biais accéléro < 500µg
Dynamique de mesure : up to 2000°/s, up to 100g
ICONYX
Applications
UAV, Lanceurs, Missiles & bombes guidées
Technologie HRG, éprouvée au combat depuis 15 ans, capable de naviguer dans les environnements sans GNSS les plus contestés
Proven technology
UAV, LAUNCHERS, MISSILES & GUIDED BOMBS
Volume : Ø88.9 x 85.1mm Masse < 750g Consommation <10W
Excellent C-SWAP

## Slide 56: STIM – UMI Tactique à MEMS
Performance
Instabilité de biais gyro < 0,3°/h
Instabilité de biais accéléro < 50µg
Dynamique de mesure : up to 1200°/s, up to 80g
STIM
Applications
Stabilisation, guidage et navigation pour les plateformes industrielles, aérospatiales et de défense
Technologie MEMS, éprouvée sur le terrain depuis 20 ans, capable d'adresser une grande variété de fonctions et d'équipements.
Proven technology
Volume < 35cm3 Masse < 55g Consommation <1,5W
C-SWAP
UMI MULTI-PLATFORMES

## Slide 57: Chercheur de Nord portable
Autonomy
Performance
Alignement : alignement automatique sans intervention humaine < 4 mn
Performance de désignation < 2 mils seclat
North Finder
North Keeper
PAVAM
Applications
Infanterie, désignation d'artillerie, forces spéciales
Portability C-SWAP
Masse < 420 g
Consommation < 5W
Figure of Merit
Integrité
INFANTRIE & FORCES SPECIALES
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 58: Chercheur de Nord portable
      Le PAVAM de Safran est chercheur de Nord (NF) / et conservateur de Nord (NK), à intégrer dans des applications portables de localisation de cibles.
    Avec le module PAVAM2+ monté dans JETS, Safran a développé un module PAVAM (Precise Azimuth and Vertical Angle Module) qui a démontré sa capacité à effectuer une recherche autonome du nord en quelques minutes, avec une performance permettant une désignation efficace de la cible, avec une faible erreur de localisation de la cible ( TLE).
    Le module PAVAM2 + de génération actuelle est basé sur un noyau inertiel utilisant des gyroscopes résonnants hémisphériques (HRG), des accéléromètres MEMS en boucle ouverte et une électronique qui calcule les données du capteur pour fournir au système hôte l'azimut et les angles verticaux du système, avec une classe de précision de quelques mils.
      PAVAM 2 fournit une capacité d'azimuth dont le PM-SPTD américain en opérations
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 59: GEONYX™
Autonomie
Capacité Terre et Mer
Capacité de navigation < 0,02% de la distance parcourue
< 2 m sur 10 km (précision GPS typique)
GEONYXTM
Mode d’alignement et de navigation au sol ou en mer
Robustesse
Applications
Navigation terrestre et pointage d’artillerie
Performance
Qualifiée pour l’artillerie
ARTILLERIE
Anti-spoofing
Robustesse PNT dans un environnement sans GNSS grâce à l'intégration possible du temps autonome
Augmentation de l'autonomie de position et de navigation
Observation
TLE 1 at 7 km
Obusiers
Azimuth ≤ 1 mils
Anti-spoofing avec la fonction IDM de Safran / OROLIA
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 60: GEONYX™ – essais pour l’US Army
Démonstration réalisée pour l’US Army à Fort Hill et Fort Sill
Run 1 sur Bradley :
  Durée : 49 min
  21,2 miles sans stop / zupt
  Ecart à l’arrivée : 11 m - 0,03% DT
Run 2 sur Bradley :
  Durée : 39 min
  9,8 miles sans stop / zupt
  Ecart à l’arrivée : 1,7 m - 0,01% DT
Run 1 sur Abrams :
  Durée : 70 min
  15,6 miles with 5 stops / zupt
  Ecart à l’arrivée : 17 m - 0,06% DT
Run 2 sur Abrams :
  Durée : 42 min
  10,3 miles with 1 stop / zupt
  Ecart à l’arrivée : 6,4 m - 0,04% DT
Run 3 sur Abrams :
  Durée : 48 min
  15,6 miles with 1 stop / zupt
  Ecart à l’arrivée : 6,3 m - 0,025% DT
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 61: ARGONYX™
Flexible interfaces
Certifiée MIL SPEC
Erreur de position : 1Nm/4h à 72h
MTBF : 200,000h
ITAR-free
ARGONYXTM
Chocs : MIL STD 810 E & MIL S 901
Vibration (sans suspension externe) : IEC 60945 & MIL STD 167-1
CEM : MIL STD 461F
Temperature : -10°C à +55°C (operation)
Technologie HRG
NAVIGATION INERTIELLE POUR VAISSEAUX DE SURFACE MARINE
Optimized architecture
Interface User-friendly
Interface optimisées avec le CMS
Ethernet, RS-422, NMEA
Librairie et messagerie configurables
Plus petite INS au monde dans cette gamme de performances
Masse <14kg
Consommation <25W
Strapdown, pas de pièce mobile
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 62: BLACK ONYX™
Flexible interfaces
Certifiée MIL SPEC
Erreur de position :
Black Onyx : 1Nm/4h à 72h
Black Onyx Dual Core : 1Nm/96h à > 240h
MTBF : 200,000h
ITAR-free
BLACK ONYXTM
Chocs : MIL STD 810 E & MIL S 901
Vibration (sans suspension externe) : IEC 60945 & MIL STD 167-1
CEM : MIL STD 461F
Temperature : -10°C à +55°C (operation)
Technologie HRG
NAVIGATION INERTIELLE POUR SOUS-MARINS
Optimized architecture
Interface User-friendly
Interface optimisées avec le CMS
Ethernet, RS-422, NMEA
Librairie et messagerie configurables
Plus petite INS au monde dans cette gamme de performances
Masse <18kg (<25kg pour la Dual Core)
Insensible au stress magnétique
Furtif (discretion)
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 63: BLACK ONYX DUAL CORE – ESSAIS EN MER
Radial error
TDRMS
~1 Nm / 480h TDRMS
33 jours de navigation transatlantique
Time (days)
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 64: SKYNAUTE™
C-SWAP
RNP 0.1
Erreur de position < 2Nm/h CEP95
RNP 0.1 Coasting >10 minutes
SKYNAUTETM
Masse / encombrement : -35% par rapport à la reference du marché
3L / 3kg
Couts d(integration et de possession réduits
Certifications & Qualifications
Applications
aviation commerciale & militaire, voilure fixe & tournante, nouvelles mobilités aéroportées, drones tactiques
Performance
ETSO/TSO : C201
Logiciel : DO-178C DAL A
Hardware : DO-254 DAL A
Vibrations : DO-160G section 8
Temperature : -40°C à +70°C
INERTIAL REFERENCE UNIT POUR NAVIGATION AERONAUTIQUE
Anti-spoofing
Algorithmes d’anti-spoofing embarqués brevetés
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 65: Spacenaute – Space-qualified navigation-grade IMU
Performance
Gyro bias << 0.01°/h
Accel bias << 50 µg
Robust to shock vibrations & space radiation
SPACENAUTE
Applications
Small to heavy launchers, satellites
Sun Synchronous Orbit (SSO), Geostationary Earth Orbit (GEO), Geostationary Transfer Orbit (GTO / GTO+), Deorbitation, Deep space exploration
Covers all types of missions
SPACE LAUNCHERS
Size : 6.9 liters Weight < 7 kg Power <16W
Best-in-class SWaP-C

## Slide 66: SNLE DISSUASION OCEANIQUE
  Safran Electronics & Defense prépare la rénovation des SNLE 2G qui permettra aux Marins de disposer d’une performance accrue
  La technologie utilisée repose sur la technologie HRG Dual Core reposant sur une filière de production de masse de HRG standard à Montluçon adaptée pour le besoin stratégique.
  La modernisation SGN-3EV+ apportera de nouvelles fonctionnalités autour de l’intelligence artificielle ainsi que des améliorations autour de la bathymétrie.
HRG Multi-capteur inside
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 67: MSBS DISSUASION OCEANIQUE
HRG notifié sur M51.4 - Innovation SICILE
  Le 25 mai 2021, Safran Electronics & Defense a été notifié par DGA du marché SICILE (Système Innovant de Centrale InertielLE).
  Ce marché, étendu sur 2021 – 2026, vise à poursuivre la montée en maturité d’une centrale inertielle pour répondre aux besoins spécifiques du missile M51 ; l’objectif étant d’atteindre un niveau de TRL6 à l’issue et être au rendez-vous du développement de la CI4 pour M51.4.
HRG Multi-capteur inside
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 68: RAFALE DISSUASION AEROPORTEE
HRG Multi-capteur inside
mise en service opérationnelle 5T
Des performances inertielles exceptionnelles
  Ce succès permet de sécuriser le développement d’une navigation inertielle très haute performance s’appuyant sur l’introduction d’un bloc senseur Multi-HRG améliorant la performance Inertie Pure et répondant aux enjeux des missions spéciales dès la tranche de production 5T du RAFALE.
  Il s’agit d’une avancée mondiale dans la précision et l’autonomie de position sur des vols longue durée du Rafale pour renforcer la supériorité technologique et la souveraineté de la France dans ce domaine.
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 69: GEONYX SOLUTIONS POUR LES FORCES SPECIALES
Innovation / GEONYX-M
  Le 29 juin 2021, à SOFINS, Safran Electronics & Defense, leader historique de l’inertie, a dévoilé GEONYX™ M, sa première centrale de navigation inertielle amphibie, conçue pour et avec les commandos marine. Une première française !
  Pour répondre aux besoins spécifiques des commandos marine, amenés à évoluer à la fois en mer et sur terre, Safran Electronics & Defense a conçu, en partenariat avec le FUSCOL@B (le laboratoire d'innovation d'ALFUSCO des fusiliers marins français), une centrale de navigation hybride
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 70: SKYNAUTE SELECTIONNEE SUR LE MALE RPAS
Skynaute sur le MALE RPAS
  Le 21 octobre 2021, a été signé avec Dassault Aviation un contrat portant sur la fourniture du système de localisation de l’Eurodrone. C’est le 1er contrat pour Skynaute Next.
  Le projet de drone MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) vise à fournir un drone volant à moyenne altitude et de grande autonomie aux armées française, allemande, espagnole et italienne. Ses missions principales sont le renseignement, la surveillance, l’acquisition d'objectif et la reconnaissance
  SkyNaute s’appuie sur des technologies éprouvées et matures telles que le gyro HRG CrystalTM et les accéléromètres MEMS (Micro Electro Mechanical System).
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 71: SPACENAUTE QUALIFIEE SUR ARIANE 6
SpaceNaute, paré pour décollage !
  Le 1er Juillet 2021, ArianeGroup a prononcé la qualification de l’UMI SpaceNaute, validant la tenue des performances dans les sévères environnements Lanceur.
  Finalisation de la phase d’industrialisation avec le succès, en présence d’ArianeGroup, de l’inspection du premier article de série (FAI) fin 2021
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE CONFIDENTIAL

## Slide 72
L’appontage automatique

## Slide 73
Rappels
1

## Slide 74: Trajectoire verticale, phase finale
5 NM
1500 ft
3/4 NM
350 ft
250 kt
130 kt
(Minima actuels)
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 75: Guidage optique (actuel)
Pont
RHF
Vitesse PA
Valeurs numériques indicatives:
Vitesse air avion: 120 à140 kt (Rafale); 80 à 100 kt (E2C)
Vitesse vent de face: 27 kt (exemple)
Vitesse sol avion: 98 kt (50 m/s)
Vitesse verticale avion: 500 ft/mn (2,5 m/s)
Pente /sol: 50 mrd (2,9°)
Vitesse PA: 18 kt (exemple; varie de 5 à 27)
Pente /PA: 3 à 4°
Incidence: 16°
Assiette tangage: 13,7°
Brin
Crosse
V vent
V. PA
Pente réelle (/sol)
Miroir
Plan de descente /PA)
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 76: Illustration: trajectoire finale « manuelle »
C’est le pont qui bouge, l’avion est sur une pente constante
La trajectoire de l’avion est asservie sur les mouvements du pont
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 77
Concept proposé
2

## Slide 78: Concept proposé
Concept étudié:
Mesurer la trajectoire avion en repère PA, grâce à DALAS
Déterminer la trajectoire future du point d’impact désiré (PID) sur le pont, en repère terrestre, grâce à la centrale inertielle du PA (CIN)
Fournir à l’avion les coordonnées de ce point dans son propre repère géographique, en utilisant la position de l’avion en repère terrestre et en repère PA)
Guider l’avion vers ce point avec les CDVE, en respectant aussi la vitesse, l’incidence et l’assiette (pour que les roues et la crosse touchent ensemble)
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 79: Moyens utilisés
PASEO XLR
(redondance de Dalas)
Trajectoire d’approche
CIN
DALAS
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 80: Concept: appontage sur but futur (1)
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 81: Concept: appontage sur but futur (2)
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 82: Concept: appontage sur but futur (3)
Traj avion
Traj point d’impact désiré (PID)
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 83: Ordres de grandeur numériques
Vitesse PA: 15 kt (7,5 m/s) (5 à 27 kt)
Vitesse avion: 140 kt Vp, 100 kt Vs
Durée de la phase finale:
5 NM: 150 s
  Pendant ce temps, le PA a avancé de 1100m (longueur du PA 262 m).
3/4 NM: 20/30 s
  Pendant ce temps, le PA a avancé de 200m (longueur du PA 262 m).
Période de la houle (tangage): 10 s
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 84: Mouvements du PA
Utilisation des mesures de la CIN embarquée:
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 85
Architecture proposée
3

## Slide 86: Principes d’architecture
Une liaison bi-directionnelle de communication est nécessaire, mais:
  Il faut minimiser l’impact des liaisons avion/PA sur la sécurité:
  Robustesse aux retards
  Robustesse aux pertes de transmission
  Il faut minimiser les débits à transmettre
Possibilité de reprise en main à tout moment (sauf pour un UCAV)
Les minima d’emploi seront déterminés par:
  Les performances de localisation relative
  La fiabilité du système
Nota: pour améliorer la discrétion, on peut aussi imaginer une communication par laser
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 87: Architecture fonctionnelle (proposition)
Localisation avion
Localisation PA
Mesure position avion/PA
+
+
+
-
VE PA est. PA
VE Avion est. Avion
Ecart repère
Avion/ PA
VE Avion est. PA
VE: Vecteur d’Etat
est. : estimé
VE avion est. PA
+
+
FCS avion
Pilotage
Ecarts de trajectoire
Estimation mouvement PA
Trajectoire PID fonction du temps
Guidage sur PID
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 88: Architecture organique (proposition)
Localisation avion
Localisation PA
Mesure position avion/PA
+
+
+
-
VE PA est. PA
VE Avion est. Avion
Ecart repère
Avion/ PA
VE Avion est. PA
VE: Vecteur d’Etat
est. : estimé
VE avion est. PA
+
+
FCS avion
Pilotage
Ecarts de trajectoire
Estimation mouvement PA
Trajectoire PID fonction du temps
Guidage sur PID
Contour Avion
Contour PA
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 89: Conséquence sur les Communications
Localisation avion
Localisation PA
Mesure position avion/PA
+
+
+
-
VE PA est. PA
VE Avion est. Avion
Ecart repère
Avion/ PA
VE Avion est. PA
VE: Vecteur d’Etat
est. : estimé
VE avion est. PA
+
+
FCS avion
Pilotage
Ecarts de trajectoire
Estimation mouvement PA
Trajectoire PID fonction du temps
Guidage sur PID
Contour Avion
Contour PA
Liaison montante 2: Trajectoire prévisionnelle PID.
Variation lente
Liaison montante 1: Ecart entre les repères Avion et PA (somme des erreurs de navigation)
Variation lente
Liaison descendante: VE avion. Variation rapide mais datation.
Une seule info bien datée suffirait
Il faut une bonne synchronisation temporelle entre l’avion et le PA ( 1 ms = 5 cm). Mais le retard n’a pas d’impact
SAFRAN Electronics & Defense 2022

## Slide 90: Conclusion
SED aimerait proposer une étude de ces concepts avec Dassault Aviation (et NG sans doute):
  Pour Rafale/ PA CDG
  Pour Rafale, NGF, UCAV, RC2 ?/ PA futur
Objectif minima 100 ft, voire 0/0
SAFRAN Electronics & Defense 2022